## Slide 1: “玉兔号”月面巡视器任务规划 模型与算法 Mission Planning for the Jade Rabbit Rover: Model and Algorithm
蔡 敦 波
dunbocai@gmail.com
武汉工程大学

## Slide 2: 主要内容
任务背景
任务规划模型
规划算法
规划问题的扩展
要点总结

## Slide 3: 一、任务背景
1.1 中国探月工程
以无人探测方式为主
分三个阶段实施
  “绕月”
  “落月”
  “返回”

## Slide 4: 一、任务背景
1.1 中国探月工程
以无人探测方式为主
分三个阶段实施
  “绕月”
  “落月”
  “返回”
落：嫦娥三号 任务
  着陆器（Lander）

## Slide 5: 一、任务背景
1.1 中国探月工程
以无人探测方式为主
分三个阶段实施
  “绕”
  “落”
  “回”
落：嫦娥三号 任务
  着陆器（Lander）
  巡视器（Rover）：玉兔号

## Slide 6: 一、任务背景
1.1 中国探月工程
以无人探测方式为主
分三个阶段实施
  “绕”
  “落”
  “回”
落：嫦娥三号 任务
  着陆器（Lander）
  巡视器（Rover）：玉兔号

## Slide 7: 一、任务背景
1.2 玉兔号的物理本体
太阳翼：能量，电池
全景相机：定位与探测
通讯天线：数据传输
行走系统：位置移动

## Slide 8: 一、任务背景
1.3 玉兔号的控制方式：远程“遥操作”
地面站（Ground Station）
  负责 制定任务计划（Mission Planning）
  上传 任务计划（Upload plan）
玉兔号（Rover）
  负责 执行计划、收集观测数据
  没有规划能力

## Slide 9: 一、任务背景
1.4 任务规划（Mission Planning/ Activity Planning）
时 机（When）
  在 巡视器行动 之前（Deliberation before action）
输 入（Inputs）
  某个时间窗口（Time Horizon）：[Time_Start, Time_End]
  针对给定的任务目标（A set of goals）
  以巡视器当前环境为初始状态（Initial State）
输 出（Output）
  动作序列（a sequence of actions），实现目标（such that, goals are fulfilled）

## Slide 10: 一、任务背景
1.5 玉兔号的任务规划流程

## Slide 11: 一、任务背景
1.5 玉兔号的任务规划流程
形成：抽象表示
(Reachable X A)
(Reachable A X)
(Reachable A B)
(Reachable B A)
...

## Slide 12: 一、任务背景
1.6 国内外相关方法（Literature review）
美国：NASA
  火星巡视器：机遇号、勇气号、好奇号
  采用：基于Time-line的规划模型
    Allen区间代数（Allen’s Interval Algebra）
    简单时态约束网络（Simple Temporal Constraint Network, STCN）
    约束可满足技术（Constraint Satisfaction，CSP）
    局部搜索算法（Local Search Algorithms）

## Slide 13: 一、任务背景
1.6 国内外相关方法（Literature review）
欧洲：ESA
  对地观测卫星的任务规划
  采用：基于Time-line的规划模型
    “APSI框架系统”（Advanced Planning and Scheduling Initiative, APSI）
    不确定的动态可控简单时态网络（Dynamically Controllable Simple Temporal Network with Uncertainty, STNU)

## Slide 14: 二、任务规划模型
2.1 模型要素
操作的类型（6种）
  充电模式；移动模式；感知模式；探测模式；月夜模式；休息模式（地基计算）
各类约束
  时间及约束：什么条件在动作的 之前/全程/末尾 成立
  数值型资源及约束：电量
  外部事件：通信弧段，太阳光照区间
  用户偏好：尽量不执行充电动作
  动作持续时间的动态性（需要调用 外部计算过程）

## Slide 15: 二、任务规划模型
例：探测模式（行为）的约束
探测模式（参数：停泊点s，前一工作模式m1，当前待完成工作模式m2）
在执行前：
（1）位于停泊点S
（2）要求在停泊点S执行“探测模式”
（3）前一工作模式已执行完毕
（4）执行后，电能应高于安全水平
在执行的全程中：
（1）处于测控跟踪弧段之内
（2）能保持测控数据链
（3）一直处于太阳光照，以保证巡视器温度和在紧急时可充电
（4）本行为 不可 二次执行
在执行后：
（1）状态更新：停泊点s的探测模式已执行完
（2）状态更新：电能更新为工作后的能量

## Slide 16: 二、任务规划模型
2.2 形式化模型
时态规划（Temporal Planning），六元组：
  V：变量集，包含：逻辑变量集VL；数值变量集VM ；
  A：动作集；动作aA的形式为
  I：初始状态；含：任务对象列表、客观事实列表、变量取值列表
  G：目标条件集；含：由“逻辑命题”表示的若干条件
  TL：“定时触发文字”集（Timed initial literals），刻画若干“外部事件”
  ：A   ；  (a)的数值表示“动作a的执行代价”
规划解/规划（Plan）：动作序列
  保证：从初始状态I开始，在时刻t(a1)执行a1，在时刻t(a2)执行动作a2，… ，巡视器最终 将会 进入一个完成目标集G的状态
持续时间
执行前提
执行效果

## Slide 17: 二、任务规划模型
2.3 模型的表示
谓词名 | 元数 | 变元1及类型 | 变元2及类型 | 用途说明
park | 1 | spot, SpotType |  | 巡视器当前位置
near | 2 | spot1, SpotType | spot2, SpotType | 月表可穿越区域
finish | 1 | mode, ModeType |  | 工作模式完成情况
undone | 1 | mode, ModeType |  | 工作模式完成情况
next | 2 | mode1, ModeType | mode2, ModeType | 工作模式顺序约束
modeAt | 2 | spot, SpotType | mode, ModeType | 停泊点对应的工作模式
isWorkMode | 1 | mode, ModeType |  | 当前工作模式
谓词定义

## Slide 18: 二、任务规划模型
2.3 模型的表示
函数名 | 变元与类型 | 用途说明
modeTime | mode, ModeType | 描述作业模式的持续时长
curEnergy | xsq, XsqType | 描述巡视器的当前能量值
minEnergy | xsq, XsqType | 描述巡视器的最低能量要求
enterTrackTime | xsq, XsqType | 描述巡视器进入通信范围的时刻
leaveTrackTime | xsq, XsqType | 描述巡视器离开通信范围的时刻
curAmuzith | xsq, XsqType | 描述巡视器方位角
curPYAngle | xsq, XsqType | 描述巡视器+Y太阳翼角度
curPYClamp | xsq, XsqType | 描述巡视器+Y太阳翼夹角
curNYClamp | xsq, XsqType | 描述巡视器-Y太阳翼夹角
函数定义

## Slide 19: 二、任务规划模型
2.3 模型的表示
探测行为（参数：停泊点，前一工作模式，当前待完成工作模式）
在执行前：
（1）位于停泊点S
（2）要求在停泊点S执行“探测模式”
（3）前一工作模式已执行完毕
（4）在执行完本行为后， 电能应高于安全水平
在执行的全程中：
（1）处于测控跟踪弧段之内
（2）能保持测控数据链
（3）一直处于太阳光照，以保证巡视器温度和在紧急时可充电
（4）本行为 不可 二次执行
在执行后：
（1）信息更新：停泊点s的探测模式已执行完
（2）信息更新：电能更新为工作后的能量
行为的需求模型

## Slide 20: 二、任务规划模型
2.3 模型的表示
探测行为（参数：停泊点，前一工作模式，当前待完成工作模式）
在执行前：
（1）位于停泊点S
（2）要求在停泊点S执行“探测模式”
（3）前一工作模式已执行完毕
（4）在执行完本行为后， 电能应高于安全水平
在执行的全程中：
（1）处于测控跟踪弧段之内
（2）能保持测控数据链
（3）一直处于太阳光照，以保证巡视器温度和在紧急时可充电
（4）本行为 不可 二次执行
在执行后：
（1）信息更新：停泊点s的探测模式已执行完
（2）信息更新：电能更新为工作后的能量
行为的概念模型
行为的需求模型

## Slide 21: 二、任务规划模型
2.3 模型的表示：PDDL（Planning Domain Definition Language）
5
操作定义关键词
操作名
参数列表关键词
参数名
参数类型
持续时间关键词
持续时长变量
函数
动作代价关键词
动作前提关键词
关键词：逻辑“并且”
时间关系关键词： 在动作执行全程内
谓词
动作效果关键词

## Slide 22: 三、任务规划算法
3.1 状态空间搜索
状态节点（Node）
  s = (时间戳，命题集，资源变量取值，已发生的事件，未完成的事件，已执行的动作)

## Slide 23: 三、任务规划算法
3.1 状态空间搜索
状态节点（Node）
  s = (时间戳，命题集，资源变量取值，已发生的事件，未完成的事件，已执行的动作)
问题空间
s
s01
s02
s03
a3
a7
a2

## Slide 24: 三、任务规划算法
3.2 效率问题
问题难度
  时间复杂度：通常是Exp-Space，难度大于组合优化问题的NP-Complete
s
s01
s02
s03
a3
a7
a2

## Slide 25: 三、任务规划算法
3.3 搜索技术
启发函数（Heuristic function）
  松弛时态规划图（Relaxed Planning Graph）
  动作前提的达成顺序：Landmark orders
s
s01
s02
s03
a3
a7
a2
h(s01)=5
h(s02)=8
h(s02)=4
We explore this subgraph first

## Slide 26: 三、任务规划算法
3.3 搜索技术
剪枝策略：Pruning Strategy
  相关分析（Relevance Analysis）
    从 目标条件 逆向 到 当前状态
  逻辑相关分析（Logically Related Actions）
  资源相关分析（Resource Related Actions）
s
s01
s02
s03
a3
a7
a2
We ignore this subgraph

## Slide 27
怎样判断“相关性”？
逻辑上，与目标相关的动作
资源变化上，与目标相关的动作

## Slide 28: 输出的规划
序号 | 开始时刻 | 动作名称 | 持续时长
001 | 26539 | EnterTrackAction xsq | 1320
002 | 27859 | WorkAction xsq spot0 init M0_MS_GZ | 10290
003 | 38149 | MoveAction xsq spot0 M0_MS_GZ M1_MS_YDMZ | 270
004 | 38419 | MoveEffect xsq spot0 spot1 | 0
005 | 38419 | WorkAction xsq spot1 M1_MS_YDMZ M2_MS_GZ | 10290
006 | 48709 | MoveAction xsq spot1 M2_MS_GZ M3_MS_YDMZ | 270
… | … | … | …
027 | 776383 | MoveAction xsq spot7 M14_MS_GZ M15_MS_YDMZ | 270

## Slide 29: 四、问题的扩展
4.1 动作持续时间可变的规划模型（Temporal Planning with Variable Durations, TPVD）
  动作持续时间 不能 预先（由建模专家）得知
  巡视器 能 控制 该动作的持续时间
  规划算法 需要 为巡视器 计算 该动作应持续多长时间

## Slide 30: 四、问题的扩展
4.2 TPVD问题的实际来源
当前能量：50 充电速率：1 最大容量：100
“目标1”能否完成？
  如果专家预设 充电的持续时间为 100 – 50 / 1 = 50；则 不能完成任务
  如果专家不预设 让规划算法 安排20个单位时间的充电持续时间，则能完成任务

## Slide 31: 四、问题的扩展
4.3 TPVD问题模型
  六元组：
  动作集分为两部分
  Ac：动作的持续时间已知、确定
  As：动作的持续时间是确定的，但是未知，需要“规划算法”调度
  如果 ，则a的执行时持续时间可安排在 之间的任意值

## Slide 32: 四、问题的扩展
4.4 TPVD规划方法
完备的方法
  转化为：Satisfiability Modulo Theories (SMT) with LA
  为每个动作，尝试所有的可行持续时间
不完备的方法
  启发式地，排除不相关的动作
  启发式地，确定动作的持续时间

## Slide 33: 4.4 TPVD规划方法
Plan
不完备方法的初步结果

## Slide 34: 五、要点总结
玉兔号巡视器的任务规划对应于较复杂的“时态规划问题”
问题模型的扩展：动作持续时间的调度
问题的表示（基于PDDL）
提高求解效率的技术
  启发函数 构造
  剪枝策略 构造
后续问题：“规划”（Plan）在执行时的灵活性
  Execution time is fixed by Plan
  Execution time interval is fixed by Plan